Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ростовский железнодорожный техникум»

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой методической комиссии профессионального цикла Протокол от_____________ №_____ Председатель ЦМК _______________ В.В.Лоза | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебно-методической работе ГБПОУ РО «РЖТ» ______________ Л.В.Рябых «_____»__________________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной и производственной практике

ПМ 02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования

Профессия 43.01.06  Проводник на железнодорожном транспорте

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный зачет

Мастер ПО

Пояснительная записка

Комплект оценочных средств по ПМ 02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования предоставлена в форме дифференцированного зачета и призвана оценить степень освоения профессиональных и общих компетенций, подготовленности обучающихся к использованию знаний и умений по ПМ 01 Обслуживание пассажиров в пути следования.

Перечень вопросов и заданий составлен на основании рабочей программы разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.06 Проводник  на железнодорожном транспорте.

Вопросы и задания, выносимые на квалификационный экзамен, имеют  равноценный характер, сформулированы четко, кратко и понятно.

Разработанные оценки позволяют оценить степень подготовленности обучающихся к использованию профессиональных и общих компетенций, знаний и умений по ПМ 02  Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования.      Перечень рекомендованной основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники. Все источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ 02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования.     С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе освоения ПМ 02 Обслуживание вагона и его оборудования в пути следования должен:

иметь практический опыт:

- проведения подготовки пассажирского вагона к рейсу;

- наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования;

-  обслуживать приборы отопления;

- обслуживать приборы принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;

- обслуживать приборы электрооборудования;

- обслуживать приборы холодильной установки;

- содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь;

- обслуживать последний вагон.

уметь:

- проверять санитарно-техническое состояние вагона;

- исправность тормозов, систем жизнеобеспечения и обеспеченности вагона водой и топливом;

- проверять наличие пломб на стоп-кранах;

- состояние системы отопления;

- холодильных установок и кондиционирования воздуха, вентиляции;

- воздухоснабжения и электроосвещения вагона;

- участие в сокращенном опробовании тормозов хвостового вагона;

- выявлять в процессе эксплуатации оборудования неполадки и сообщать о них бригадиру или начальнику поезда;

- осуществлять контроль работы электрооборудования вагона, кипятильника, нагрева букс;

- контролировать показания электроизмерительных приборов;

- обеспечения контроля состояния хвостовых сигнальных фонарей.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Обслуживание вагона и его оборудования  в пути следования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути

следования.

2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудование, холодильные установки.

3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона

и съемный инвентарь.

4. Обслуживать последний вагон.

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. | Осуществление наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического, санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р,2015-АО «ФПК» , Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. |
| ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки. | Осуществление обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р,2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. |
| ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь. | Осуществление выявления неисправностей внутреннего оборудования пассажирского вагона и съемного инвентаря в альбоме А. Быкова «Конструкция пассажирского вагона» с частично заклеенными элементами внутреннего оборудования, на подготовленных фотографиях, изображающих внутреннее оборудование вагона, имеющее неисправности. |
| ПК2.4.Обслуживать последний вагон. | Осуществление обслуживания последнего вагона согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р,2015-АО «ФПК», в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического, санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р,2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03..М-2003г. |

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - явно выраженный интерес к профессии; трудоустройство по полученной профессии; эффективное самостоятельное изучение профессионального модуля; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - правильная последовательность выполнения действий на практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами; обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих режимов работы оборудования, инструментов; самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с инструкцией проводника; полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы. |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. |
| ОК .7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | -умение объективно оценивать обстановку, сохранять спокойствие. Действовать строго инструктивным указаниям по чрезвычайным ситуациям. Принимать необходимые меры по устранению чрезвычайной ситуации. Собирать информацию о лицах, причастных к чрезвычайным ситуациям. |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы. |

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК .7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | 1.Выполнение правил по охране труда при наблюдении за техническим состоянием вагона и его оборудования в соответствии с Инструкцией проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 р.2015 АО «ФПК» , Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03. М-2003г. в вагонном участке Ростов, местной Инструкцией по охране труда и техники безопасности для проводников пассажирского вагона вагонного участка Ростов. 2.Осуществление наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудования согласно Инструкции проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 р.2015 АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03..М-2003г в вагонном участке Ростов. 3.Изложение выводов о техническом состоянии вагона и его оборудования согласно Инструкции проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 р.2015г-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03..М-2003г в вагонном участке Ростов. |
| ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки. ПК2.4.Обслуживать последний вагон. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | Осуществление обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р,2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. Осуществление обслуживания последнего вагона в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515 р2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. Выполнение правил по охране труда и санитарно-гигиенических требований при обслуживании приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок в соответствии с Инструкцией проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 р.2015г-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г, положении по охране труда работников ОАО РЖД, местной Инструкции по охране труда и техники безопасности для проводников пассажирского вагона вагонного участка Ростов в вагонном участке Ростов. |
| ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | Осуществление выявления неисправностей внутреннего оборудования пассажирского вагона и съемного инвентаря в альбоме А. Быкова «Конструкция пассажирского вагона» с частично заклеенными элементами внутреннего оборудования, на подготовленных фотографиях, изображающих внутреннее оборудование вагона, имеющее неисправности, в соответствии с Инструкцией проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 .2015г-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. Изложение возможных неисправностей внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в вагоне пассажирского поезда в вагонном участке Ростов. Изложение выводов о состоянии внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря, согласно Инструкции проводника пассажирского вагона ЦЛ.515р.2015г-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г. Выполнение правил по охране труда и санитарно-гигиенических требований при обслуживании внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в соответствии с Инструкцией проводника пассажирского вагона ЦЛ.515 р.2015г-АО «ФПК» , Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003г, положении по охране труда работников ОАО РЖД, местной Инструкции по охране труда и техники безопасности для проводников пассажирского вагона вагонного участка Ростов в вагонном участке Ростов. |

2.2. Общие компетенции, проверяемые дополнительно

| Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК1. | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - документы, подтверждающие учебные достижения; - материалы, документы, подтверждающие участие в студенческих конференциях, конкурсах, олимпиадах; отзывы об участии в коллективных мероприятиях, акциях, проектах; - данные психологических тестов (профессиограмм); |
| ОК.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий; -работа с различными прикладными программами при выполнении заданий к самостоятельной работе; |
| ОК 8. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). профессиональных задач | - копия приписного свидетельства; - копия свидетельства участия в военных сборах; |

б). КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Задание 1. Контроль работы сигнализации контроля нагрева букс.

Ход выполнения задания

| Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК .7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | - точность и аргументированность выбора элементной базы для реализации задания; - соответствие технологической последовательности выполнения задания требованиям Инструкции проводку пассажирского вагона ЦЛ515р.2015- АО «ФПК»,1998;п.п.12.1,12.2,12.3,12.6,12.11,12.16, 12.17,12.18,12.19,12.20. Санитарным правилам, Правилам оказания ус луг по перевозкам на железнодорожном транспорте, местной инструкциии по охране труда для проводника пассажирского вагона; - точность действий и умений в использовании средств и методов для выполнения задания; -соблюдение требований охраны труда при наблюдении за техническим состоянием вагона и его оборудования. согласно местной инструкцией по охране труда для проводника пассажирского вагона; -своевременность сдачи отчета о выполненной работе; |

2) Подготовленный продукт

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК .7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | Точность выполненного задания; Обоснованность выбора элементной базы для выполнения задания; Соответствие сделанных выводов по результатам наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудования требованиям Инструкции проводку пассажирского вагона ЦЛ515р.2015- АО «ФПК»;п.п. 12.1,12.2,12.3,12.6,12.11,12.16, 12.17,12.18,12.19,12.20. Санитарным правилам по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 4.Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ по наблюдению за техническим состоянием вагона и его оборудования согласно местной инструкции по охране труда для проводника пассажирского вагона. 5. Своевременное оформление и сдача отчета по выполненной работе . |

Задание 2. Осуществить заполнение системы отопления водой.

Ход выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки. ПК2.4.Обслуживать последний вагон. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | 1.Точность следования Инструкциям, Санитарным правилам, Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, Положению по охране труда, местным Инструкциям по охране труда при обслуживании приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильных установок, последнего вагона.. 2. Обоснование выводов о выполнении задания. 3. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения задания. 4. Использование различных источников информации при затруднении в выполнении задания, включая электронные. 5. Своевременность сдачи отчета о выполненной работе. |

2) Подготовленный продукт:

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки. ПК2.4.Обслуживать последний вагон. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | 1. Точность выполненного задания; 2. Обоснованность выбора элементной базы для выполнения задания; 3. Соответствие технологии выполняемой работы Инструкциям, Санитарным правилам, Правилам оказания услуг по перевоз кам на железнодорожном транспорте, местной Инструкции по охране труда проводника пассажирского вагона. 4. Соблюдение требований охраны труда при выполнении задания. 5. Своевременное оформление и сдача отчета по выполненной работе . |

Задание 3. Выявление неисправностей диванов, багажных и газетных полок, вешалок, зеркал.

Ход выполнения задания

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь в вагоне. ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | 1.Точность следования Инструкциям, Санитарным правилам, Правилам оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, Положению по охране труда. 2. Обоснование выводов о выполнении задания. 3. Рациональное распределение времени на все этапы выполнения задания. 4. Использование различных источников информации при затруднении в выполнении задания, включая электронные. 5. Своевременность сдачи отчета о выполненной работе. |

2) Подготовленный продукт:

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки |
| --- | --- |
| ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК.7. Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | 1. Точность выполненного задания; 2. Обоснованность выбора элементной базы для выполнения задания; 3. Соответствие выполняемой работы Инструкциям, Санитарным правилам, Правилам оказания услуг по перевоз- кам на железнодорожном транспорте, Положению по охране труда. 4. Соблюдение требований охраны труда при выполнении задания. 5. Своевременное оформление и сдача отчета по выполненной работе . |

4.  ПАКЕТ для проведения дифференцированного зачета

Контрольно-оценочные средства для дифференцированного зачета

Задание 1. Коды проверяемых профессиональных компетенций: ПК 2.1,ОК 2, ОК3,ОК4,ОК6,ОК7.

Инструкция

- Внимательно прочитайте задание.

- Время выполнения задания – 15 мин

Текст задания: Осуществить проверку исправности  ручного тормоза  при  подготовке  пассажирского вагона к рейсу.

В  решении  задания  указать:

- Назначение устройства;

- Описать словесно работу устройства;

- Осуществить проверку исправности  ручного  тормоза;

- Дать оценку  состояния ручного тормоза, обосновать оценку.

Сделать выводы о правильности  работы устройства.

Варианты заданий

1.Осуществить проверку  состояния переходных площадок, поручней, подножек,

откидных  площадок, фартуков  на стоянках в пути следования, сделать  выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

2. Осуществить проверку  состояния переходных площадок, поручней, подножек,

откидных  площадок, фартуков на стоянках  в зимний период, сделать  выводы,

осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

3. Осуществить проверку  состояния тормозной системы  на стоянках в пути следования в зимний период, сделать  выводы,  осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

4. Осуществить проверку  состояния  колёсных пар  на стоянке, в пути следования.

сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

5. Осуществить проверку состояния  ходовой  части вагона на стоянке продолжительностью более 10 минут, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

6.Осуществить проверку состояния привода генератора на стоянке в пути следования, сделать выводы, подвагонного оборудования в пути следования на стоянке  продолжительностью более  5 мин, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

7. Проконтролировать работу электроизмерительных приборов, СКНБ, УПС на пульте управления, сделать  выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

8.Проконтролировать подключение к высоковольтной линии  на распределительном щите, в случае, если лампа контроля наличия высоковольтного напряжения в магистрали  на распределительном щите погасла сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

9.Осуществить действия  при срабатывании СКНБ(сигнализации контроля нагрева букс), сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

10.Проконтролировать включение генератора и проверить состояние аккумуляторной батареи на распределительном щите, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

11.Осуществить  контроль состояния естественной вентиляции, сделать выводы,

осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

12.Осуществлять  контроль  за возникновением  в пути следования, во время  движения  поезда постороннего шума, рывков, ударов, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

13.Выполнить  действия  при  возникновении в пути следования, во время  движения  поезда,   движения вагона юзом, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

14.Осуществить  действия  при  получении сигнала машиниста: три длинных свистка  и два длинных свистка, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

15. Осуществить контроль  за  состоянием системы принудительной вентиляции

(подача недостаточного количества воздуха в вагон), сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

16. Осуществить контроль  за  состоянием системы принудительной вентиляции

(недостаточная очистка подаваемого воздуха в вагон), сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

17. Осуществить контроль  за  состоянием системы принудительной вентиляции

(подача внутрь вагона холодного воздуха зимой), сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

18.Проверить исправность ручного тормоза перед рейсом.

19.Принять участие в сокращенном опробовании автотормозов, после прицепки локомотива на перегоне.

20.Осуществить контроль работы электрооборудования вагона, сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

21. Осуществить контроль  наличия воды в системе водоснабжения.

22.Осуществить контроль работы электрокипятильника, сделать выводы, если сырая вода в кипятильник не поступает.

23.Осуществить контроль наличия и исправности сигналов ограждения поезда в пути следования.

24.Проверить наличие пломб на стоп-кранах и огнетушителях перед рейсом.

25. Проконтролировать  заполнение водой  систем отопления и водоснабжения,

сделать выводы, осуществить необходимые действия по результатам сделанных выводов.

Задание 2. Коды проверяемых профессиональных компетенций:

ПК 2.2,ПК.2.4.ОК 2, ОК3,ОК4,ОК6,ОК7.

Инструкция

1Внимательно прочитайте задание.

2.Время выполнения задания – 15 мин

Текст задания: Выполнить действия по подготовке и заполнению системы водоснабжения водой через наливную головку в котельном отделении.

.

В решении задания указать:

1.Перечислить вентили и краны системы водоснабжения, которые должны

открыты и закрыты в момент заполнения системы водой.

2.В каких случаях систему водоснабжения заполняют водой через наливную головку котельного отделения.

3.Перечислите последовательно операции, выполняемые при заполнении системы водоснабжения водой через наливную головку котельного отделения.

4.Назовите сигнал, сигнализирующий  о том, что система водоснабжения заполнена полностью.

5.Перечислите операции выполняемые, после  заполнения системы  водой, для предотвращения заливания пола котельной.

Варианты заданий

1.Осуществить действия по подготовке комбинированного кипятильника к работе, растопке его перед  посадкой  на станциях формирования и оборота.

2.Выполнить действия по подготовке  отопительного котла  к растопке, растопке его и поддержанию режима   горения.

3.Выполнить действия по подготовке и заполнению системы отопления водой  при низкой температуре наружного воздуха.

4.Выполнить действия по подготовке и пополнению системы отопления водой из системы водоснабжения.

5.Выполнить действия по подготовке и заполнению системы водоснабжения водой через наливную головку в котельном отделении.

6.Осуществить действия при обнаружении в вагоне очага пожара.

7.Выполнить действия  для  подготовки и осуществления подогрева воды для системы горячего водоснабжения летом.

8.Выполнить действия по ограждению хвоста поезда при остановке его на перегоне.

9.Осуществить включение освещения в вагоне вечером, переключение на ночное  ночью.

10.Выполнить свои обязанности проводника хвостового вагона во время сокращенного опробования тормозов на перегоне.

11.Осуществить приемку сумки главного кондуктора, проконтролировать состояние  и комплектность ее  содержания.

12.Осуществить  расцепку вагонов при пожаре.

13.Выполнить тушение очага возгорания с помощью  пенного и углекислотного огнетушителей.

14.Осуществить  регулирование принудительной системы  вентиляции при скорости менее 30 км. в час,во время стоянки,  при поступлении холодного воздуха, при высокой влажности в вагоне.

15.Осуществление слива воды  из системы отопления.

16.Произвести уборку скопившейся воды в котельном отделении вагона при  включенных  нагревательных  элементах  котла отопления..

17.Принять меры для увеличения температуры воздуха в вагоне, если при действующей системе отопления, обогревательные трубы в вагоне продолжают оставаться теплыми.

18.Осуществить пополнение системы  водоснабжения водой при   перемерзании наливных головок.

19.Осуществить пополнение системы отопления водой в пути следования  при отсутствии воды в системе водоснабжения.

20.Выполнить  действия по поддержанию комфортной температуры воздуха в вагоне, если вагон,  оборудованный  комбинированной системой отопления, следует  по  не электрифицированному  участку.

21.Произвести слив воды из системы отопления.

22.Произвести слив воды из системы водоснабжения.

23.Осуществить включение люменисцентного освещения на распределительном щите.

24.Произвести нагрев воздуха в вагоне  через систему принудительной вентиляции.

25.Произвести  ограждение поезда при вынужденной остановке на перегоне.

.

Задание 3. Коды проверяемых профессиональных компетенций:     ПК 2.3,

ОК 2, ОК3,ОК4,ОК6,ОК7.

Инструкция

1Внимательно прочитайте задание.

2Время выполнения задания – 15 мин

Текст задания: Выполнить проверку наличия и комплектацию постельных принадлежностей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

В решении задания указать:

1.Перечислить, состав комплекта постельного белья, предоставляемого в вагоне пассажирам.

2.От чего зависит количество предоставляемых в рейс комплектов постельного

белья.

3.От чего зависит качество предоставляемого постельного белья пассажирам.

4.Как обозначается постельное белье, выдаваемое в поездах пассажирам.

Сделать выводы о правильность работы устройства.

Варианты заданий

1.Осуществить  проверку состояния дверей вагона, дверных фиксаторов, внутренних дверей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

2. Осуществить  проверку состояния окон  вагона, оконных рам и форточек, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

3. Осуществить  проверку состояния багажных и газетных полок, подоконных столиков, вешалок,  сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

4.Осуществить  проверку состояния туалетных помещений, ящиков для угля и мусора,  сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

5.Осуществить проверку  наличия и состояния уборочного инвентаря.

6.Осуществить проверку  наличия и состояния отопительного инвентаря.

7.Выполнить проверку наличия медикаментов в аптечке.

8. Выполнить проверку наличия продуктов чайной торговли, чайной посуды.

9. Выполнить проверку наличия и комплектацию постельных принадлежностей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

10.Определить отсутствующие  элементы  внутреннего оборудования   некупированного пассажирского вагона на рисунке в альбоме А.Бокова Конструкция пассажирского вагона с заклеенными элементами оборудования, сделать выводы, выполнить действия по результатам сделанных выводов.

11.Определить отсутствующие  элементы внутреннего оборудования   купированного пассажирского вагона на рисунке в альбоме А.Бокова Конструкция пассажирского вагона с заклеенными элементами оборудования, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов .

12.Выявить   неисправности внутреннего оборудования вагона на фотографиях внутреннего оборудования с неисправностями, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

13. Выявить   неисправности   опускных окон, глухих и аварийных  вагона на фотографиях внутреннего оборудования с неисправностями, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

14.Выявить неисправности  предоставленных огнетушителей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

15.Выявить неисправности туалетных помещений, ящиков для угля и мусора на фотографиях с имеющими место неисправностями, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

16.Осуществить проверку хвостовых сигнальных фонарей на фото, выявить  неисправности, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

17.Проверить наличие  комплектов постельного белья при подготовке в рейс.

18. Осуществить  проверку состояния багажных и газетных полок, подоконных столиков, вешалок,  сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

19. .Выявить   неисправности внутреннего оборудования вагона на фотографиях внутреннего оборудования с неисправностями, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

20. Определить отсутствующие  элементы внутреннего оборудования   купированного пассажирского вагона на рисунке в альбоме А.Бокова Конструкция пассажирского вагона с заклеенными элементами оборудования, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов .

21.Осуществить проверку наличия съемного внутреннего инвентаря согласно накладной перед рейсом.

22. Выполнить проверку наличия и комплектацию постельных принадлежностей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

23. Осуществить  проверку состояния дверей вагона, дверных фиксаторов, внутренних дверей, сделать выводы, выполнить действия по результатам выводов.

24.Проверить наличие уборочного инвентаря  в вагоне перед рейсом.

25.Навесить маршрутные доски на кузов вагона, установить таблички  с порядковыми  номерами  вагона перед рейсом.

Итоги дифференцированного зачёта по профессиональному модулю

ПМ.02 Обслуживание  вагона и его оборудования в пути следования

| Коды проверяемых профессиональных компетенций | Показатели оценки результата | Оценка: (освоен/ не освоен) |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Наблюдать за техническим состоянием вагона и его оборудования в пути следования. | Осуществление наблюдения за техническим состоянием вагона и его оборудованием в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического, санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515-р,2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5 1198-03.М-2003.М-2003г. | Освоен с оценкой |
| ПК 2.2. Обслуживать приборы отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки. | Осуществление обслуживания приборов отопления, принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха, электрооборудования, холодильные установки в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического и санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515-р,2015-АО «ФПК» , Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. СП 2.5 1198-03М-2003г. | Освоен с оценкой |
| ПК 2.3. Содержать в исправном состоянии внутреннее оборудование вагона и съемный инвентарь. | Осуществление выявления неисправностей внутреннего оборудования пассажирского вагона и съемного инвентаря в альбоме А. Быкова «Конструкция пассажирского вагона» с частично заклеенными элементами внутреннего оборудования, на подготовленных фотографиях, изображающих внутреннее оборудование вагона, имеющее неисправности | Освоен с оценкой |
| ПК2.4 Обслуживать последний вагон. | Осуществление обслуживания последнего вагона согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515-р,2015-АО «ФПК». в кабинете технического обучения вагонного участка Ростов, имитирующего пассажирский вагон с макетами механического санитарно-технического, электрического вагонного оборудования, согласно Инструкции проводнику пассажирского вагона ЦЛ 515-р,2015-АО «ФПК», Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. СП 2.5 1198-03М 2003г. | Освоен с оценкой |
| Коды проверяемых общих компетенций | Показатели оценки результата | Оценка |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - явно выраженный интерес к профессии; трудоустройство по полученной профессии; эффективное самостоятельное изучение профессионального модуля;- документы, подтверждающие учебные достижения; - материалы, документы, подтверждающие участие в студенческих конференциях, конкурсах, олимпиадах | Освоен |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - правильная последовательность выполнения действий на практических работах и во время учебной, производственной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами; обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; личная оценка эффективности и качества выполнения работ. | Освоен |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих режимов работы оборудования, инструментов; самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с инструкцией проводника; полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременно выполненной работы. | Освоен |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | Освоен |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; используемость ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы | Освоен |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения. | Освоен |
| ОК 7 Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных ситуациях и предупреждать их возникновение. | -умение объективно оценивать обстановку, сохранять спокойствие. Действовать строго инструктивным указаниям по чрезвычайным ситуациям. Принимать необходимые меры по устранению чрезвычайной ситуации. Собирать информацию о лицах, причастных к чрезвычайным ситуациям. | Освоен |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы. | Освоен |