I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессиональных и общих компетенций учебной  и производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02. Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста

| Результаты освоения профессиональных компетенций | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива (электровоза) к рейсу. | - знание положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации; - знание правил приемки, подготовки к рейсу и сдачи после рейса электровоза (электропоезда); - соблюдение ТБ при выполнении работ при приемке и сдаче электровоза. - определение конструктивных особенностей узлов и деталей подвижного состава; - определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативным документам; - знание конструкции, принципа действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; - знание нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; | устный опрос, производственная практика | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом (электровозом). | -соблюдение ТБ при выполнении управления электровоза; -иметь опыт по эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; - выполнение основных видов работ по эксплуатации локомотива; - управление системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; - определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативным документам; - знание конструкции, принципа действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; - знание правил эксплуатации и управления локомотивом; - знание нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; - владение правилами приемки, подготовки к рейсу и сдачи после рейса электровоза (электропоезда); - знание правил управления электровозом (электропоездом) при выезде из локомотивного депо и подходе к составу, отправлении со станции, вождении поездов на рациональных режимах по участкам с различными профилями пути и подходе к станции; | устный опрос, производственная практика | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива (электровоза). | - знание действующих приказов, инструкций и других нормативных актов, относящихся к кругу обязанностей работников локомотивных бригад; - знание должностной инструкции локомотивной бригады; -соблюдение ТБ при выполнении работ контроля; - определение конструктивных особенностей узлов и деталей подвижного состава; - определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; - знание конструкции, принципа действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; - определение возможных неисправностей локомотивов, применение методов их обнаружения и устранения; | устный опрос, производственная практика | Текущий контроль дифференцированный зачет |

| Результаты освоения общих компетенций | Основные показатели оценки результата и их критерии | Тип задания | Форма аттестации (в соответствии с учебным планом) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление выраженного интерес к профессии; трудоустройство по полученной профессии; эффективное самостоятельное изучение профессионального модуля; - результативное участие в конкурсах профессионального мастерства. | характеристика с места производственной практики | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем, самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - правильная последовательность выполнения действий в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. | характеристика с места производственной практики | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д. - самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах своих компетенций выполняемых работ в соответствии с технологическими процессами сварочных работ; - полнота представлений за последствия некачественно и несвоевременной выполненной работы. | характеристика с места производственной практики | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; владение различными способами поиска информации; - адекватность оценки полезности информации; используемость найденной для работы информации в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. | характеристика с места производственной практики | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - устойчивость навыков эффективного использования современных ИКТ в профессиональной деятельности; - устойчивость и демонстрация на практике навыков использования информационно-коммуникационных технологий при оформлении рефератов, работ по УИРС и НИРС, на производственной практике; - правильность и эффективность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; | характеристика с места производственной практики | Текущий контроль дифференцированный зачет |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - степень развития и успешность применения коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - полнота понимание и четкость представлений того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; соблюдение принципов профессиональной этики | социологический опрос, - наблюдение; - характеристика с места производственной практики; |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной полученной профессии; - применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы |  |  |

II. Комплект оценочных средств

2.1. Перечень вопросов для проведения дифференцированного зачета ПМ.02. Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста

Тема Управление и техническая эксплуатация электровоза

1. Расскажите о режимах  движения поезда и силах, действующих на поезд.

2. Поясните, как образуется сила тяги электровоза (локомотива).

3. Расскажите о сопротивлении движению поезда.

4. Расскажите о сцеплении колёс с рельсами, об ограничении силы тяги электровоза по условиям сцепления.

5. Расскажите о последствиях  боксования колёсных пар и мерах по предупреждению и прекращению боксования.

6. Назовите электромеханические  характеристики тяговых электродвигателей.

7.  Перечислите тяговые  характеристики  электровоза  ВЛ11.

8. Расскажите о мощности, К.П.Д. и нагревании тяговых электродвигателей.

9. Расскажите об электрическом торможении: видах электрического торможения, особенностях  электрического торможения, преимуществах перед механическим торможением.

10. Опишите систему обслуживания электровозов (локомотивов).

11. Изложите основные обязанности локомотивной бригады по уходу за электровозом.

12. Назовите основные сведения  о типах смазок  применяемых на электровозе, технология смазывания трущихся частей,

13. Опишите порядок действий помощника машиниста при техническом обслуживании механической части электровоза.

14. Опишите порядок действий помощника машиниста при техническом обслуживании тяговых двигателей электровоза.

15. Назовите особенности технического обслуживания электровоза в зимнее время.

16. Опишите порядок действий локомотивной бригады при снижении напряжения в контактной сети.

17. Опишите порядок действий локомотивной бригады при снятии напряжения в контактной сети.

18. Опишите порядок действий локомотивной бригады при поломке люлечного подвешивания и неисправности гидравлического гасителя колебаний.

19. Опишите порядок действий локомотивной бригады при провороте бандажа, несовпадении рисок на бандаже и колёсном центре.

20.  Опишите порядок действий локомотивной бригады при чрезмерном нагреве и заклинивании буксы.

21. Опишите порядок действий локомотивной бригады при обрыве подвески ТЭД.

22. Опишите порядок действий локомотивной бригады при обнаружении трещины в элементах рамы .

23. Опишите порядок действий локомотивной бригады при поломке пружин рессорного подвешивания или коренных листов листовой рессоры.

24.  Опишите порядок действий локомотивной бригады при повреждении или изломе токоприёмника.

25. Назовите  причины, из-за которых токоприёмники на электровозе не поднимаются, методы их устранения.

26. Назовите причины, из-за которых БВ на электровозе не включается, и методы их устранения.

27. Назовите возможные неисправности электрических цепей вспомогательных машин,  методы их устранения.

28. Назовите признаки короткого замыкания в силовых цепях тяговых электродвигателей.

29. Опишите порядок действий локомотивной бригады при отключении неисправного ТЭД.

30. Опишите порядок действий локомотивной бригады в случае, когда  при переводе главной рукоятки контроллера машиниста с 1-й позиции на 2-ю схема электровоза  разбирается.

Тема Управление и техническая эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава

- Перечислите порядок продувки приборов и воздухопроводов.

- Опишите порядок действий помощника машиниста по уходу за пневмосхемой в пути следования.

- Назовите порядок действий помощника машиниста при неисправности и замораживании тормозных приборов.

- Изложите порядок действий помощника машиниста при длительной работе КТ-6, давление воздуха в ГР возрастает медленно, на одной секции срабатывает ПК (предохранительный клапан).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при отпуске тормозов -не отпускает тормоз второй тележки любой секции.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при неисправности компрессора КТ-6 (стук компрессора, разрушение или заклинивание его).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при неисправности регулятора давление АК-11Б.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при управлении тормозами во время движения поезда.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при самопроизвольном срабатывании автотормозов в поезде и последующей остановке.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при проверке действия тормозов в пути следования.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при осуществлении сокращенного опробования тормозов в поезде.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при выключении неисправного воздухораспределителя усл.№ 483 (в грузовом поезде).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при регулировке тормозной рычажной передачи электровоза ВЛ-11 (ВЛ-11М).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при неисправности крана машиниста усл.№ 394(395).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при самопроизвольном завышении давления в ТМ в положении ручки крана машиниста усл. №394 (395).

- Опишите порядок действий помощника машиниста при применении экстренного торможения и отпуска тормозов после экстренного торможения.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при закреплении состава тормозными башмаками на перегоне.

- Опишите порядок действий помощника машиниста при опробовании тормозов поезда по первым десяти вагонам.

Тема Правила технической эксплуатации и инструкции

- Назовите основные обязанности работников железнодорожного транспорта согласно правилам технической эксплуатации железных дорог.

- Назовите основные требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к тормозному оборудованию подвижного состава.

- Назовите расстояние между осями смежных путей многопутных линий и железнодорожных станциях, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к  расположению груза от наружной грани головки рельса.

- Назовите номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Перечислите основные неисправности стрелочного перевода, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Расскажите о назначении сигналов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к расстоянию видимости сигнала.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ  к светофорам и автоматической блокировке.

- Назовите уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к высоте подвесок контактного провода.

- Перечислите неисправности колесных пар, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к высоте оси автосцепки над уровнем головки рельса.

- Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ  к разнице по высоте между продольными осями автосцепок.

- Перечислите неисправности запрещающие эксплуатацию локомотива, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Расскажите о назначении графика  движения поездов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Расскажите, что является границами станции согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Расскажите, когда разрешается приводить в движение локомотив, производящий маневр, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите скорость при производстве маневров, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Назовите обязанности локомотивной бригады при производстве маневров, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Опишите порядок действий локомотивной бригады при вынужденной  остановке поезда на перегоне,  согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Опишите порядок действий помощника машиниста локомотива при сокращенном опробовании автотормозов. В каких случаях производиться сокращенное опробование автотормозов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Перечислите, в каких случаях производиться ограждение поезда при вынужденной остановке поезда на перегоне, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Перечислите неисправности автоблокировки, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

Тема Безопасность движения поездов

- Объясните назначение светового указателя белого цвета в виде двух вертикальных стрел на светофор, применение.

- Назовите требования условно-разрешающего сигнала  на проходном светофоре.

- Объясните назначение локомотивного светофора и значение сигналов им передаваемых.

- Перечислите порядок действий локомотивной бригады при неисправности входного светофора.

- Перечислите порядок действий локомотивной бригады при неисправности выходного светофора (при полуавтоблокировке и при автоблокировке).

- Объясните  организацию движения поездов при перерыве всех видов связи.

- Изложите порядок оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду.

- Опишите организацию движения поездов при неисправности  блокировки.

- Объясните порядок работы хозяйственных поездов на перегоне с возвращением на станцию отправления.

- Объясните производство маневровых передвижений с выездом за границу станции.

- Изложите порядок следования по неправильному пути по сигналам АЛСН.

- Опишите порядок действий локомотивной бригады при пожаре в поезде с разрядным грузом.

- Объясните назначение и управление автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия.

- Объясните назначение и управление САУТ (система автоматического управления тормозами).

- Объясните назначение и управление КЛУБ-У (комплексное локомотивное устройство безопасности - унифицированное).

- Объясните назначение дополнительного устройства КОН (блок контроля несанкционированного отключения).

- Объясните назначение блока УКБМ в системе АЛСН.

- Изложите регламент действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях.

- Изложите регламент переговоров при поездной и манёвровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования.

20. Опишите организацию работы постов безопасности

Перечень примерных билетов для проведения дифференцированного зачета ПМ.02. Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста

Билет № 1.

1. Расскажите о режимах  движения поезда и силах, действующих на поезд.

2. Расскажите об организации труда и отдыха локомотивных бригад.

3. Перечислите порядок продувки приборов и воздухопроводов.

4. Назовите расстояние между осями смежных путей многопутных линий и железнодорожных станций, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог  РФ.

5. Перечислите порядок действий локомотивной бригады при неисправности входного светофора.

Билет № 2.

- Объясните назначение локомотивного светофора и значение сигналов им передаваемых.

- Перечислите неисправности автоблокировки, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

- Изложите порядок действий помощника машиниста при регулировке тормозной рычажной передачи электровоза ВЛ-11 (ВЛ-11М).

- Перечислите порядок действий при подготовке питания цепей управления тепловоза 2ТЭ116 для пуска дизеля.

- Назовите признаки короткого замыкания в силовых цепях тяговых электродвигателей.

Билет № 3.

1.Расскажите о сцеплении колёс с рельсами, об ограничении силы тяги электровоза по условиям сцепления.

2. Изложите порядок действий помощника машиниста локомотива при осмотре ходовой экипажной части тепловоза.

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при длительной работе КТ-6, давление воздуха в ГР возрастает медленно, на одной секции срабатывает ПК (предохранительный клапан).

4. Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к  расположению груза от наружной грани головки рельса.

5. Объясните назначение светового указателя белого цвета в виде двух вертикальных стрел на светофор, применение.

Билет № 4.

1. Перечислите тяговые  характеристики  электровоза  ВЛ11.

2. Изложите порядок приема тепловозов локомотивной бригадой.

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при неисправности компрессора КТ-6 (стук компрессора, разрушение или заклинивание его).

4. Назовите номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Объясните  организацию движения поездов при перерыве всех видов связи.

Билет № 5.

1. Назовите основные сведения  о типах смазок  применяемых на электровозе, изложите технологию смазывания трущихся частей.

2. Назовите правила прицепки тепловозов к составу и подготовки к отправлению поезда.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при отпуске тормозов - не отпускает тормоз второй тележки любой секции

4. Перечислите основные неисправности стрелочного перевода, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Назовите требования условно- разрешающего сигнала  на проходном светофоре.

Билет № 6.

1. Расскажите о мощности, К.П.Д. и нагревании тяговых электродвигателей.

2. Опишите порядок действий локомотивной бригады при обнаружении сдвига бандажа колесной пары в пути следования.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при неисправности регулятора давление АК-11Б.

4. Расскажите о назначении сигналов, согласно правил технической эксплуатации железных дорог РФ

5. Перечислите порядок действий локомотивной бригады при неисправности выходного светофора (при полуавтоблокировке и при автоблокировке).

Билет № 7.

1. Изложите порядок действий помощника машиниста при техническом обслуживании механической части электровоза.

2. Изложите порядок действий локомотивной бригады при обнаружении выбоины (ползуна) на колесной паре в пути следования.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста по уходу за пневмосхемой в пути следования.

4. Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к расстоянию видимости сигнала.

5. Изложите порядок оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду.

Билет № 8.

1. Изложите  порядок действий помощника машиниста при техническом обслуживании механической части электровоза.

2. Назовите особенности обслуживания тепловоза в зимнее время года.

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при управлении тормозами во время движения поезда.

4. Назовите уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Опишите организацию движения поездов при неисправности  блокировки.

Билет № 9.

1. Поясните, как образуется сила тяги электровоза (локомотива).

2. Перечислите неисправности, возникающие в электрической схеме пуска дизеля 2ТЭ116.

3. Назовите порядок действий помощника машиниста при неисправности и замораживании тормозных приборов.

4. Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к высоте подвесок контактного провода.

5. Объясните порядок работы хозяйственных поездов на перегоне с возвращением на станцию отправления.

Билет № 10.

1. Изложите порядок действий локомотивной бригады при снижении напряжения в контактной сети.

2. Перечислите основные права и обязанности помощника машиниста локомотива (в соответствии  с должностной инструкцией).

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при самопроизвольном срабатывании автотормозов в поезде и последующей остановке.

4. Перечислите неисправности колесных пар, согласно правил технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Объясните производство маневровых передвижений с выездом за границу станции.

Билет № 11.

1. Расскажите об электрическом торможении: видах электрического торможения, особенностях  электрического торможения, преимуществах перед механическим торможением.

2. Расскажите о действиях локомотивной бригады при сбросе нагрузки на тепловозе 2ТЭ116.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при выключении неисправного воздухораспределителя усл.№ 483 (в грузовом поезде).

4. Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ к высоте оси автосцепки над уровнем головки рельса.

5. Объясните назначение дополнительного устройства КОН (блок контроля несанкционированного отключения).

Билет № 12.

1. Изложите порядок действий локомотивной бригады в случае, когда  при переводе главной рукоятки контроллера машиниста с 1-й позиции на 2-ю (схема электровоза  разбирается).

2. Расскажите о подготовке тепловоза в зимнее время года.

3. Изложите регламент действий работников, связанных с движением поездов в аварийных и нестандартных ситуациях.

4. Перечислите, в каких случаях производиться ограждение поезда при вынужденной остановке поезда на перегоне, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Опишите порядок действий помощника машиниста при самопроизвольном завышении давления в ТМ в положении ручки крана машиниста усл. №394 (395).

Билет № 13.

1. Назовите возможные неисправности электрических цепей вспомогательных машин,  методы их устранения.

2. Расскажите о составе и подготовке локомотивной бригады.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при закреплении состава тормозными башмаками на перегоне.

4. Назовите требования правил технической эксплуатации железных дорог РФ  к разнице по высоте между продольными осями автосцепок.

5. Объясните назначение и управление КЛУБ-У (комплексное локомотивное устройство безопасности - унифицированное).

Билет № 14.

1. Назовите особенности технического обслуживания электровоза в зимнее время.

2. Расскажите о действиях локомотивной бригады при неисправности ТДЭ.

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при неисправности крана машиниста усл.№ 394(395).

4. Расскажите о назначении графика  движения поездов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Изложите порядок действий локомотивной бригады при пожаре в поезде с разрядным грузом.

Билет № 15.

1.Изложите основные обязанности локомотивной бригады по уходу за электровозом.

2. Перечислите порядок действий помощника машиниста локомотива при предпусковой прокачке топливной системы (схема цепи питания контактора КТН и топливоподкачивающего насоса).

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при осуществлении сокращенного опробования тормозов в поезде.

4. Расскажите, что является границами станции согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Изложите порядок следования по неправильному пути по сигналам АЛСН.

Билет № 16.

1. Назовите  причины, из-за которых токоприёмники на электровозе не поднимаются, методы их устранения.

2. Перечислите порядок действий локомотивной бригады при отсутствии зарядки АБ.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при проверке действия тормозов в пути следования.

4. Расскажите, когда разрешается приводить в движение локомотив производящий маневр согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Объясните назначение и управление САУТ (система автоматического управления тормозами).

Билет № 17.

1. Опишите порядок действий помощника машиниста при техническом обслуживании тяговых двигателей электровоза.

2. Перечислите действия локомотивной бригады при возникновении пожара на тепловозе.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при применении экстренного торможения и отпуска тормозов после экстренного торможения.

4. Опишите порядок действий локомотивной бригады при вынужденной  остановке поезда на перегоне,  согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Объясните назначение и управление автоматической локомотивной сигнализации непрерывного действия.

Билет № 18.

1. Изложите порядок действий локомотивной бригады при повреждении или изломе токоприёмника.

2. Расскажите о действиях локомотивной бригады при срабатывании автотормозов поезда.

3. Изложите порядок действий помощника машиниста при неисправности крана машиниста усл.№ 394(395).

4. Назовите обязанности локомотивной бригады при производстве маневров, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Объясните назначение блока УКБМ в системе АЛСН.

Билет № 19.

1. Опишите порядок действий локомотивной бригады при провороте бандажа, несовпадении рисок на бандаже и колёсном центре.

2. Изложите принцип явки на работу локомотивной бригады.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста локомотива при сокращенном опробовании автотормозов.

4. Назовите скорость при производстве маневров, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ.

5. Опишите организацию работы постов безопасности.

Билет № 20.

1. Опишите порядок действий локомотивной бригады при снятии напряжения в контактной сети.

2. Изложите принцип устройства локомотива при запуске.

3. Опишите порядок действий помощника машиниста при опробовании тормозов поезда по первым десяти вагонам.

4. Расскажите, в каких случаях производиться сокращенное опробование автотормозов, согласно правилам технической эксплуатации железных дорог РФ

5. Изложите регламент переговоров при поездной и манёвровой работе на железнодорожном транспорте общего пользования.

2.2.Критерии оценки:

Знание конструктивных особенностей узлов и деталей подвижного состава, знание правил эксплуатации локомотива и нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов, электрических схем, безопасных условий труда.

Оценка «5» выставляется при следующих условиях:

- за ответы на задание в объеме 95%

Оценка «4» выставляется при следующих условиях:

- за ответы на задание в объеме 85—94%

Оценка «3» выставляется при следующих условиях:

- за ответы на задание в объеме 75—84%

Оценка «2» выставляется при следующих условиях:

- за ответы на задание в  объеме менее 75%

2.3.Время выполнения:45мин

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

по производственной практике (по профилю специальности)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обучающегося)

обучающийся(аяся) на____ курсе, группа ___________ по специальности/профессии  СПО

по  профессии 23.01.09 Машинист  локомотива

(код и наименование специальности/профессии )

успешно прошел(ла) производственную практику по  профессиональному модулю

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста

(код и наименование профессионального модуля)

в объеме  ______ часов   с «_____»__________20 15г.    по «____»___________2015г.

в организации _____________________________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт

Виды и качество выполнения работ

| Виды работ, выполненных обучающимся во время практики / коды проверяемых компетенций | Объем работ, кол-во часов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Ознакомление с предприятием. Безопасные условия труда и пожарная безопасность на предприятии | 6 | Работа выполнена с оценкой |
| определение конструктивных особенностей узлов и деталей подвижного состава (электровозов 80 С, ВЛ 80Т, ВЛ 80К) - ознакомится с записями журнала формы № 152 и проверить выполнение ТО-1 сдающей локомотивной бригадой; -осмотреть механическую часть локомотива, состояние бандажей колесных пар, рессорного подвешивания, автосцепных устройств, предохранительных устройств от падения деталей на путь; -выполнить работы, предусмотренные Инструкцией по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог; -осмотреть буксовые узлы колесных пар локомотива, проверить на ощупь температуру их нагрева; -осмотреть крышевое оборудование без подъема на крышу; -убедиться в правильности работы электрических и пневматических аппаратов, вспомогательных машин, четкости работы токоприемников при их подъеме и опускании; -проверить работу звуковых приборов, прожектора, буферных фонарей, освещения; | 54 | Работа выполнена с оценкой |
| определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава (электровозов 80 С, ВЛ 80Т, ВЛ 80К) требованиям нормативных документов -проверить наличие песка и работу песочниц; -проверить наличие масла в компрессорах; -проверить показания счётчика электроэнергии; -удалить конденсат из резервуаров, влагосборников, маслоотделителей пневматического оборудования; - убедиться в исправности контрольно-измерительных приборов и сигнальных ламп на пульте управления; -проверить наличие и исправность инструмента, инвентаря, запасных частей и материалов, приспособлений для сборки аварийных схем, сигнальных принадлежностей, тормозных башмаков, защитных средств, обтирочных и смазочных; -произвести проверку АЛСН (КЛУБ), САУТ и других устройств обеспечения безопасности движения, радиостанции; -проверить работоспособность гребнесмазывателя и устройства контроля плотности тормозной магистрали; - проверить (в зимнее время) исправность снегозащитных средств; - проверить наличие медикаментов в аптечке; -в доступных местах визуально убедиться в отсутствии признаков нарушения электрических контактов, отсоединенных, незаизолированных и незакрепленных проводов, проводов с обгоревшей или поврежденной изоляцией, нетиповых плавких предохранителей (жучков); -проверить состояние пожароопасных мест, не допуская скопления масла, тряпок, ветоши и других горючих предметов | 60 | Работа выполнена с оценкой |
| ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу | Освоен с оценкой |
| Выполнение основных видов работ по эксплуатации локомотива (электровозов 80 С, ВЛ 80Т, ВЛ 80К) - удалять конденсат из резервуаров, влагосборников и маслоотделителей пневматического оборудования; - выяснить и по возможности устранить неисправности механической части электровоза; -выяснить и по возможности устранить неисправности пневматической части электровоза; - выяснить и по возможности устранить неисправности электрической части электровоза; - при срабатывании аппаратов защиты выяснить и по возможности устранить причину срабатывания | 200 | Работа выполнена с оценкой |
| Управление системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; обеспечение соблюдения скоростного режима электровоза; -обеспечение соблюдения инструкций по безаварийной работе | 130 |  |
| ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом | Освоен с оценкой |
| Выполнение основных видов работ по эксплуатации локомотива (80 С, ВЛ 80Т, ВЛ 80К) -контролировать работу устройств обеспечения безопасности движения, тормозного оборудования, тяговых электродвигателей, вспомогательных машин, коммутационных аппаратов, периодически сверять показания приборов в кабинах управления локомотивом; - контролировать надёжность крепления и состояние привода вспомогательных электрических машин и механизмов; осматривать помещения локомотива, обращая внимание на наличие повышенного шума или вибрации, искрения, вспышек света, запаха горелой изоляции или масла и т.п.; | 200 | Работа выполнена с оценкой |
| Определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов электровозов 80 С, ВЛ 80Т, ВЛ 80К) - проверить в доступных местах состояние ходовых частей (надежность болтовых креплений, состояние резинометаллических поводков, отсутствие трещин в корпусах и крышках букс, целостность наличников букс и их крепление, отсутствие следов проворота бандажа) - проверить на ощупь температуру буксовых узлов колесных пар. | 130 | Работа выполнена с оценкой |
| ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива | Освоен с оценкой |

По итогам производственной практики обучающийся освоил комплекс компетенций и сдал дифференцированный зачёт с оценкой _______________

«_____»_________________2015г.		                     Подпись руководителя практики мастер ПО :

_____________________________Симаков Ю.Т.

/Ф.И.О., должность, подпись/

Подпись ответственного лица организации

________________ ___________

/Ф.И.О., должность, подпись/

Подпись зам. директора по ПР

________________ Молчанов Д.Н.                                                                                                          /Ф.И.О., должность/