Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Ростовский – на – Дону железнодорожный техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКОМОТИВА (ЭЛЕКТРОВОЗ) ПОД РУКОВОДСТВОМ МАШИНИСТА

Профессия 23.01.09 Машинист локомотива

Срок обучения 3г 10 мес

Ростов-на-Дону

2019

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, утвержденного постановлением Правительства РФ  от 22 января 2013 г.    N 23 (код 190623.01 заменен на 23.01.09 на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 25. ноября 2016г. № 1477).

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум»

Разработчики:

Поцешковский Андрей Станиславович – преподаватель «РЖТ»

Рассмотрена на заседании методической

комиссии «Машинист локомотива»

протокол №  от «___»____________2019г.

председатель ___________ Поцешковский А.С.

# «Утверждаю»

Заместитель директора поУМР

Рябова О.Б.

«___»___________2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 28 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 31 |  |
| --- | --- |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - 1.1 Область применения  программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего образования 23.01.09 Машинист локомотива,  входящей в укрупненную группу    23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу.

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом.

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.

Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям: машинист локомотива (помощник машиниста локомотива электровоза).

Уровень образования: при наличии основного общего образования.

Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности управление и техническая эксплуатация локомотива (электровоза) под руководством машиниста, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать управление локомотивом. |
| ПК 2.3 | Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов;

уметь:

определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава;

выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива;

управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями;

определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов;

знать:

-	конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава;

-	правила эксплуатации и управления локомотивом;

-	нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов.

  - 1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля:

Всего: 1038 часов, в том числе:

МДК 02.01 :

- максимальной учебной нагрузки  обучающегося –432  часа, включая, из них

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –288  часов, самостоятельной работы обучающегося – 144 часа;

Учебной практики – 96 часов;

Производственной практики – 510 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенции | Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем. | Всего часов (макс учебная нагрузка и практики)/ в том числе вариативная часть | Объём времени отведенный на освоение междисциплинарного курса (МДК). | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоя-тельная работа обучающе-гося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов, (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабор. практ. занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-6 ПК 2.1 ПК 2.3 | Раздел 1. Назначение, конструкция, принцип действия, технические характеристики и контроль работы оборудования подвижного состава | 242 | 155 | 73 | 87 |  | - |
| ОК 1-6 ПК 2.1- 2.3 | Раздел 2. Правила эксплуатации и управления локомотивом | 190 | 133 | 65 | 57 |  | - |
| ОК 1-6 ПК 2.1-2.3 | Учебная практика | 96 | 96 |  |
| ОК 1-6 ПК 2.1-2.3 | Производственная практика | 510 |  | 510 |
|  | Всего: | 1038 | 288 | 138 | 144 | 96 | 510 |

2.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ).

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Назначение, конструкция, принцип действия, технические характеристики и контроль работы оборудования подвижного состава. | 155 |  |
| МДК 02.01. Конструкция и управление локомотивом (электровозом) |  |  |
| Тема 1.1. Механическая часть электровоза | Содержание | 66 |  |
|  | Назначение электровозов. Электровозы постоянного и переменного тока. Условные обозначения электровозов | 2 | 2 |
|  | Конструкция электровозов. | 2 | 2 |
|  | Назначение и конструкция экипажной части электровоза ВЛ-80с. | 2 | 2 |
|  | Назначение и конструкция тележки. Устройство рамы тележки | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция колесных пар. | 1 | 2 |
|  | Формирование колесной пары. | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция тяговой зубчатой передачи | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и технические характеристики подвески тягового двигателя. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция буксового узла. | 1 | 2 |
|  | Причины нагрева буксового узла при работе. | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция рессорного подвешивания. | 2 | 2 |
|  | Письменная проверочная работа | 2 | 2 |
|  | Назначение и конструкция кузова электровоза ВЛ-80с | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция противоразгрузочного устройства. | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция связи кузова электровоза с тележками. | 2 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы системы пескоподачи. | 2 | 2 |
|  | Принцип работы форсунки | 1 | 2 |
|  | Принцип работы системы пескоподачи | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция системы вентиляции и охлаждения. | 2 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы ППВ | 2 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы автосцепного устройства. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 31335 |  |
|  | Исследование классификации электровозов. | 222 | 2 |
|  | Исследование основных технических характеристик электровоза ВЛ-80с. | 22 | 2 |
|  | Исследование упрощенной схемы конструкции электровоза. | 22 | 2 |
|  | Исследование технической характеристики тележки. | 1 | 2 |
|  | Исследование технических характеристик колесных пар. | 2 | 2 |
|  | Исследование достоинства и недостатка опорно-осевого подвешивания ТЭД. | 22 | 2 |
|  | Исследование технической характеристики рессорного подвешивания буксового узла | 221 | 2 |
|  | Исследование неисправности кузова. | 2 | 2 |
|  | Исследование схемы включения противоразгрузочного устройства электровоза | 2 2 | 2 |
|  | Исследование технических характеристик люлечного подвешивания и гидравлического гасителя колебаний | 22 | 2 |
|  | Исследование системы подачи песка под колесные пары | 3 | 2 |
|  | Исследование схема вентиляции электровоза ВЛ-80с. | 22 | 2 |
|  | Исследование основных параметров вентиляторов электровоза ВЛ 80 и охлаждаемое ими оборудование. | 22 | 2 |
|  | Сборка автосцепки | 222 | 2 |
|  | Исследование работы автосцепки на сцепление. | 22 | 2 |
|  | Исследование работы автосцепки на расцепление | 22 | 2 |
|  | Исследование рекомендаций локомотивной бригаде при обнаружении в пути следования неисправностей механического оборудования. | 22 | 2 |
| Тема 1.2. Тяговые двигатели. | Содержание | 66666 |  |
|  | Общие сведения о работе двигателя постоянного тока. | 1 | 2 |
|  | Регулирование скорости вращения ТЭД Реверсирование ТЭД. | 11 | 2 |
|  | Конструкция тягового двигателя НБ418К6 | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 3 | 2 |
|  | Исследование способов регулирование скорости вращения ТЭД. | 111 | 2 |
|  | Исследование схемы включения ТЭД | 1 | 2 |
|  | Исследование конструкции узлов тягового двигателя НБ-418 К6Полюса. Якорь. | 1 | 2 |
| Тема 1.3. Вспомогательные двигатели постоянного тока | Содержание | 2 | 2 |
|  | Назначение конструкция и принцип работы двигателя ДМК-1/50. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Исследование технических характеристик двигателей ДМК-1; ДВ-75; | 1 | 2 |

| Тема 1. 4. Двигатели переменного тока. | Содержание | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение конструкция и принцип работы двигателя АЭ 92-4. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция, технические характеристики расщепителя фаз. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Исследование конструкции двигателя АЭ 92-4. | 1 | 2 |
|  | Исследование принципа работы расщепителя фаз. | 1 | 2 |
| Тема 1.5. Тяговый трансформатор, реакторы и индуктивные шунты. | Содержание | 6 |  |
|  | Назначение, конструкция тягового трансформатора ОДЦЭ- 5000/25Б. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы сглаживающего реактора. | 1 | 2 |
|  | Назначение и принцип работы индуктивного шунта | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | Исследование принципа работы сглаживающего реактора. | 1 | 2 |
|  | Исследование конструкции переходного реактора | 1 |  |
|  | Исследование принципа работы индуктивного шунта | 1 | 2 |
| Тема 1.6. Полупроводниковые преобразователи тока. | Содержание | 2 |  |
|  | Назначение, конструкция, и технические характеристики выпрямительной установки | 1 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | Исследование конструкции силового кремниевого выпрямителя. | 1 | 2 |
| Тема 1.7. Аппараты высоковольтных силовых и вспомогательных цепей. | Содержание | 10 |  |
|  | Назначение конструкция и технические характеристики токоприемника Л-13У. | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция главного контроллера ЗКГ-8Ж. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы пневматических контактов. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы реверсивных и тормозных переключателей. | 1 | 2 |
|  | Назначение и конструкция разъединителей и переключателей с ручным приводом | 1 |  |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы электромагнитных контакторов. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Исследование основных параметров контактов | 1 |  |
|  | Исследование схемы работы токоприемника при подъеме и при опускании. | 1 |  |
|  | Исследование включения пневматических контакторов в схему электровоза. | 1 |  |
|  | Исследование включения разъединителей и переключателей с ручным приводом в схему электровоза. | 1 | 2 |
| Тема 1.8. Аппараты защиты. | Содержание | 18 |  |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы главного выключателя. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы реле токовой перегрузки | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы теплового реле. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы реле заземления | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы реле контроля земли | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция блока дифференциальных реле. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы вилитового разрядника РВЭ 25М. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы вилитового разрядника РВМК4 | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы реле боксования. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | Исследование действия ГВ при включении. | 2 | 2 |
|  | Исследование действия ГВ при выключении. | 1 | 2 |
|  | Исследование действия ГВ при аварийных режимах | 1 | 2 |
|  | Исследование включения в схему электровоза реле токовой перегрузки | 1 | 2 |
|  | Исследование включения в схему электровоза теплового реле | 1 |  |
|  | Исследование включения в схему электровоза реле заземления | 1 | 2 |
|  | Исследование конструкции предохранителей. Правила установки предохранителей | 1 | 2 |
|  | Исследование конструкции предохранителей. Правила установки предохранителей | 1 | 2 |
| Тема 1. 9. Аппараты цепей управления | Содержание | 12 |  |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы контроллера машиниста КМЭ 84 | 2 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы промежуточного реле. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы пневматических выключателей управления | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы электропневматических вентилей и клапанов | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и технические характеристики аккумуляторной батареи. | 1 | 2 |
|  | Назначение, конструкция и принцип работы трансформатора ТРПШ-2. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 5 |  |
|  | Исследование конструкции реле времени. | 1 | 22 |
|  | Исследование конструкции переключателей потока воздуха. | 1 | 2 |
|  | Исследование конструкция электропневматических вентилей и клапанов. | 1 | 2 |
|  | Исследование работы блокировочных переключателей БП-149. | 1 | 2 |
|  | Исследование электропневматической схемы блокировки ВВК. | 1 | 2 |
| Тема 1.10. Предупреждение и устранение неисправностей электрооборудования в пути следования. | Содержание | 29 |  |
|  | Принцип исполнения электрической схемы электровоза | 1 | 2 |
|  | Основные правила обнаружения и устранения неисправностей. | 1 | 2 |
|  | Неисправности цепи токоприемника. | 1 | 2 |
|  | Неисправности цепи главного выключателя. | 1 | 2 |
|  | Неисправности цепи вспомогательных машин. | 1 | 2 |
|  | Устранение неисправностей цепи электрических аппаратов. | 1 | 2 |
|  | Определение срабатывания защиты ГВ по сигнальным лампам | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 22 |  |
|  | Исследование условных обозначений элементов электрических цепей электровоза | 3 | 2 |
|  | Исследование силовых цепей электровоза. | 2 | 2 |
|  | Исследование вспомогательных цепей электровоза. | 1 | 2 |
|  | Исследование защиты силовых цепей. | 3 | 2 |
|  | Исследование защиты вспомогательных цепей. | 2 | 2 |
|  | Исследование цепей питания цепей управления. | 2 | 2 |
|  | Исследование цепей токоприемника. | 1 | 2 |
|  | Исследование цепи главного выключателя | 3 | 2 |
|  | Исследование неисправности цепи главного выключателя | 2 | 2 |
|  | Исследование цепей расщепителя фаз | 1 | 2 |
|  | Исследование цепей мотор-компрессорами. | 1 | 2 |
|  | Исследование цепей мотор-вентиляторами. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ02 |  |  |
| Система электрификации электровозов постоянного тока. | 3 |  |
| Назначение электровозов. Электровозы постоянного и переменного тока. Условные обозначения электровозов. Конструкция электровозов | 4 |  |
| Конструкция экипажной части электровоза 2ЭС5К | 4 |  |
| Конструкция тележки | 2 |  |
| Конструкция колесных пар. | 2 |  |
| Конструкция зубчатой передачи электровоза 2ЭС5К | 2 |  |
| Конструкция подвески тягового двигателя электровоза 2ЭС5К | 2 |  |
| Буксовый узел электровоза 2ЭС5К | 2 |  |
| Рессорное подвешивание электровоза 2ЭС5К | 2 |  |
| Кузов электровоза 2ЭС5К | 2 |  |
| Связи кузова электровоза 2ЭС5К с рамой тележки | 2 |  |
| Система пескоподачи на электровозе 2ЭС5К | 2 |  |
| Устройство форсунки на электровозе 2ЭС5К | 2 |  |
| Система вентиляции электровоза 2ЭС5К | 2(33) |  |
| Конструкция узлов системы вентиляции и охлаждения | 3 |  |
| Способы регулирования скорости вращения ТЭД. | 1 |  |
| Конструкция тягового двигателя переменного тока | 3 |  |
| Общие сведения о двигателях постоянного тока. | 1 |  |
| Устройство маслонасоса электровоза | 1 |  |
| Устройство возбудителя тока на электровозе ЭП-20 | 3 |  |
| Современные преобразователи тока. | 2 |  |
| Устройство тягового трансформатора на электровозе ЭП-1М | 2 |  |
| Новые материалы электрических аппаратов. | 1 |  |
| Устройство токоприемника нового поколения | 2 |  |
| Устройство переключателя секций тягового трансформатора | 2 |  |
| Конструкция реверсивных и тормозных переключателей на электровозе ЭП1М | 2 |  |
| Устройство переключателей с ручным приводом на электровозе ЭП1М | 2 |  |
| Конструкция вакуумного главного выключателя электровоза ЭП20 | 2 |  |
| Аппараты токовой защиты на электровозах нового поколения | 3 |  |
| Устройство блокировочных переключателей на электровозе ЭП20 | 2 |  |
| Современные материалы для аккумуляторных батарей. | 1 |  |
| Принцип исполнения электрической схемы электровоза ЭП1М и условные обозначения в схеме электровоза ЭП1М. | 2 |  |
| Силовая схема электровоза ЭП1М | 2 |  |
| Схема подъема токоприемников на электровозе ЭП1М 2 | 1 |  |
| Неисправности цепи токоприемника электровоза ЭП1М | 1 |  |
| Схема включения ГВ на электровозе ЭП1М | 2 |  |
| Неисправности цепи главного выключателя | 1 |  |
| Устранение неисправности в цепи электрических аппаратов | 1 |  |
| Определение срабатывания защиты по сигнальным лампам на электровозе ЭП1М | 3 |  |
| Правила и порядок эксплуатации и управления электровозом ЭП1М | 4 |  |
| Неисправности механической части, при которых запрещена эксплуатация электровоза. | 3 |  |
| Неисправности электрической части, при которых запрещена эксплуатация электровоза | 4 |  |
| Неисправности пневматической части, при которой запрещена эксплуатация электровоза | 5 |  |
| Маневровые передвижения по станции | 2 |  |
| Опробование тормозов в грузовом поезде | 2 |  |
| Опробование тормозов в пассажирском поезде | 2 |  |
| Заполнение справки ВУ-45 | 1 |  |
| Неисправности автосцепки | 2 |  |
| Регламент переговоров ТЧМ с ТЧПМ при ведении поезда. | 2 |  |
| Порядок вождения поездов | 1 |  |
| Выполнение технического обслуживания в пути и на станциях в зимний период. | 2 |  |
| Порядок следования в депо и сдача электровоза | 2 |  |
| Регламент переговоров ТЧМ и ТЧПМ при маневровой работе | 1 |  |
| Порядок производства маневровой работы | 2 |  |
| Виды измерительных приборов и что они контролируют | 3 |  |
| Порядок приемки инструмента и инвентаря | 2 |  |
| Осмотр механической части в пути следования | 2 |  |
| Признаки падения давления в тормозной магистрали | 2 |  |
| Порядок действий локомотивной бригады после остановки поезда приборами контроля состояния поезда | 4 |  |
| Порядок действий локомотивной бригады при пожаре в поезде, на локомотиве | 4 |  |
| Порядок действий локомотивной бригады при наезде на автотранспорт, человека | 3 |  |
| Признаки неисправности светофора | 2 |  |
| Формы разрешений для проезда запрещающего сигнала | 4 |  |
| Порядок ограждения грузового, пассажирского поездов | 4 |  |
| Техника безопасности при эксплуатации электровозов. | 4(81) |  |
| Примерная тематика домашних заданий Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы механической части электровоза. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы тяговых двигателей. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы вспомогательных двигателей постоянного тока. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы двигателей переменного тока. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы тягового трансформатора, реакторов и индуктивных шунтов. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля |  |  |
| работы полупроводниковых преобразователей тока. Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы аппаратов защиты. Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы аппаратов цепей управления. |  |  |
| Изучение порядка предупреждения и устранения неисправностей электрооборудования в пути следования. |  |  |
| Изучение назначения, конструкции, принципа действия, технических характеристик и контроля работы электрического торможения. |  |  |

| Раздел ПМ 2. Правила эксплуатации и управления локомотивом. МДК 02.01. Конструкция и управление локомотивом (электровозом) | 133 |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Общие сведения | Содержание | 8 |  |
|  | Правила и порядок эксплуатации и управления локомотивом. | 3 | 2 |
|  | Состав инвентаря электровоза | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Исследование кабины электровоза ВЛ80с | 2 | 2 |
|  | Исследование пульта управления электровоза ВЛ80с | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Приемка и сдача электровоза. | Содержание | 28 |  |
|  | Явка локомотивной бригады на работу | 1 | 2 |
|  | Порядок осмотра электровоза | 7 | 2 |
|  | Проверка оборудования зимой. | 1 | 2 |
|  | Оформление приемки и подготовка электровоза к следованию. | 5 | 2 |
|  | Сдача электровоза в депо. | 1 | 2 |
|  | Сдача электровоза при смене локомотивных бригад | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | Проведение осмотра оборудования расположенного внутри кузова. | 4 | 2 |
|  | Проведение осмотра оборудования расположенного на крыше. | 2 | 2 |
|  | Проведение осмотра ходовой части электровоза. | 2 | 2 |
|  | Проведение опробования тормозов. | 2 | 2 |
|  | Проведение пуска вспомогательных машин | 2 | 2 |
| Тема 2.3. Прицепка электровоза к составу и подготовка к отправлению | Содержание | 4 |  |
|  | Порядок заявки о готовности следования под поезд. | 1 | 2 |
|  | Подход и прицепка к составу | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Проведение осмотра автосцепок и проверка сцепления. | 2 | 2 |
| Тема 2.4. Ведение поезда. | Содержание | 26 |  |
|  | Отправление грузового поезда Пуск и движение поезда | 1 | 2 |
|  | Регламент переговоров при отправлении с начальной станции. | 1 | 2 |
|  | Регламент переговоров в пути следования. | 3 | 2 |
|  | Ведение поезда и обеспечение безопасности движения. | 2 | 2 |
|  | Итоговое занятие | 1 |  |
|  | Остановка грузового поезда на перегоне. | 2 | 2 |
|  | Ведение поезда двойной тягой. | 1 |  |
|  | Прибытие грузового поезда на станцию. | 1 | 2 |
|  | Особенности управления поездов СМЕ | 1 | 2 |
|  | Управление при самостоятельной работе секции | 1 | 2 |
|  | Действия машиниста при ненормальных изменениях напряжения в контактной сети и проезд нейтральной вставки | 2 | 2 |
|  | Прекращение работы электровоза | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 9 |  |
|  | Исследование регламента переговоров при отправлении с начальной станции. | 2 | 2 |
|  | Исследование регламента переговоров в пути следования. | 2 | 2 |
|  | Исследование регламента переговоров дежурного по станции (ДСП) с машинистами поездов (ТЧМ) при приеме, отправлении и пропуске поездов по станции | 3 | 2 |
|  | Исследование регламента переговоров при выполнении операций по закреплению железнодорожного подвижного состава па станционных путях | 2 |  |
| Тема 2.5. Выполнение маневровой работы | Содержание | 5 |  |
|  | Работа маневрового электровоза на станции. | 1 | 2 |
|  | Маневровая работа поездного электровоза на станциях | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 3 |  |
|  | Регламент переговоров машиниста, ДСП и составителя поездов при маневровой работе | 1 | 2 |
|  | Регламент переговоров машиниста, ДСП и составителя поездов при маневровой работе. Работа ТЧПМ. | 2 | 2 |
| Тема 2.6. Электрическое торможение | Содержание | 1 |  |
|  | Рекуперативное и реостатное торможение на электровозе | 1 | 2 |
| Тема 2.7. Обслуживание электровоза | Содержание | 10 |  |
|  | Наблюдение за показаниями измерительных приборов и сигнальных ламп. | 2 | 2 |
|  | Поддержание чистоты, уход за инструментом и инвентарем. | 1 | 2 |
|  | Проверка ходовых частей и оборудования в пути следования | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию электровоза | 6 | 2 |
| Тема 2.8. Действие бригады в нестандартных ситуациях. | Содержание | 36 |  |
|  | Порядок действий локомотивной бригады после остановки поезда приборами КТСМ и при срабатывании УКСПС | 2 | 2 |
|  | Порядок действий локомотивной бригады при получении информации о минировании или угрозе террористического акта. | 2 | 2 |
|  | Действие локомотивной бригады при отказе автотормозов. | 1 | 2 |
|  | Действие локомотивной бригады при повреждении устройств контактной сети. | 1 | 2 |
|  | Действие локомотивной бригады при обнаружении неисправности. | 1 | 2 |
|  | Практические занятия | 29 |  |
|  | Порядок действий машиниста при вынужденной остановке на перегоне, закрепление состава. | 2 | 2 |
|  | Оказание помощи для соединения частей, расцепившегося на перегоне состава, локомотива. | 2 | 2 |
|  | Действия локомотивной бригады при обнаружении светофора с непонятным показанием | 2 | 2 |
|  | Прием поездов на станцию, при запрещающем показании входного светофора, а так же при смене огня. | 2 | 2 |
|  | Потеря шунтовой чувствительности в рельсовых цепях | 2 | 2 |
|  | Неисправности АЛСН, КЛУБ, поездной радиосвязи | 2 | 2 |
|  | Порядок взаимодействия работников в случае ухода вагонов со станции на перегон | 2 | 2 |
|  | Порядок действий при самопроизвольном срабатывании автотормозов | 2 | 2 |
|  | Действие локомотивной бригады при отказе автотормозов или самопроизвольном отпуске их в грузовых поездах. | 2 | 2 |
|  | Порядок взаимодействия работников при сходе вагонов на перегоне с выходом за габарит. | 1 | 2 |
|  | Действия локомотивных бригад в период пропуска паводковых вод, снежных заносов | 1 | 2 |
|  | Действия локомотивных бригад по системе информации «толчок в пути» | 1 | 2 |
|  | Действия локомотивной бригады при наезде поезда на граждан, на автотранспорт | 1 | 2 |
|  | Действия локомотивной бригады в случае вынужденной остановки поезда по неисправности локомотива, определение величины ползуна, навара, ослабления бандажа. | 2 | 2 |
|  | Действия локомотивной бригады при повреждении токоприемников, контактной сети, при снятии напряжения | 1 | 2 |
|  | Особенности управления локомотивом и ведение поезда в условиях инея, изморози и гололеда. | 2 | 2 |
|  | Действия локомотивной бригады при пожаре в поезде, на локомотиве, в составе. | 2 | 2 |
| Тема 2.9 Приведение в действие системы резервирования. | Содержание | 9 |  |
|  | Назначение системы резервирования. | 1 | 2 |
|  | Отключение секции или электровоза, работающего по СМЕ | 1 | 2 |
|  | Резервирование источников питания ЦУ | 1 | 2 |
|  | Отключение неисправного токоприемника. | 1 | 2 |
|  | Резервирование выпрямительных установок. | 1 | 2 |
|  | Работа электровозов с отключенными двигателями. | 1 | 2 |
|  | Резервирование расщепителя фаз. | 1 | 2 |
|  | Работа электровоза при неисправности вспомогательных машин | 1 | 2 |
|  | Резервирование постов управления | 1 | 2 |
| Тема 2.10. Техника безопасности при эксплуатации электровозов | Содержание | 6 |  |
|  | Защитные меры на электровозе | 1 | 2 |
|  | Средства безопасности на электровозе. | 1 | 2 |
|  | Содержание защитных средств. | 1 | 2 |
|  | Меры безопасности при приемке и сдаче электровоза | 1 | 2 |
|  | Меры противопожарной безопасности и средства пожаротушения на электровозе. | 1 | 2 |
|  | Итоговое занятие по МДК 02.01 | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ02. |  |  |
| Неисправности механической части, при которых запрещена эксплуатация электровоза. |  |  |
| Неисправности электрической части, при которых запрещена эксплуатация электровоза. |  |  |
| Особенности эксплуатации электровоза в зимний период. ТБ при приемке электровоза. Расчет плотности тормозной магистрали. |  |  |
| Порядок опробования тормозов. Заполнение справки ВУ-45. |  |  |
| Способы подачи сигналов между МЭ и ПМЭ. |  |  |
| Регламент переговоров МЭ с ПМЭ при ведении поезда. |  |  |
| Выполнение технического обслуживания в пути и на станциях в зимний период. |  |  |
| Порядок проведения ТБ при приеме на работу на Ж/Д. |  |  |
| Порядок проведения ТБ при работе на Ж/Д. |  |  |
| Типы и виды огнетушителей. |  |  |
| Примерная тематика домашних заданий |  |  |
| Изучение порядка приемки и сдачи электровоза. |  |  |
| Изучение порядка прицепки электровоза к составу и подготовки к отправлению. |  |  |
| Изучение порядка ведения поезда. |  |  |
| Изучение порядка электрического торможения. |  |  |
| Изучение порядка выполнения маневровой работы. |  |  |
| Изучение порядка обслуживания электровоза. |  |  |
| Изучение порядка действия бригады в нестандартных ситуациях. |  |  |
| Изучение порядка приведения в действие системы резервирования. |  |  |
| Изучение техники безопасности при эксплуатации электровозов. |  |  |
| Учебная практика. Виды работ: | 96 |  |
| Тема 1 Ознакомление со структурой эксплуатационного депо. Тема 2 Ознакомление с расположением оборудования на электровозе Тема 3 Ознакомление с расположением аппаратов в электрических цепях электровоза Тема 4 Переход на аварийные схемы включения при неисправностях электрических цепей электровоза Тема 5 Порядок пользования поездной радиосвязью электровоза Тема 6 Регламент действий локомотивной бригады при возникновении нестандартных ситуаций Тема 7 Техника безопасности при эксплуатации электровозов |  |  |
| Производственная практика Виды работ | 510 |  |
| Тема 1 Ознакомление со структурой эксплуатационного депо Тема 2 Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Тема 3 Обязанности и действия локомотивной бригады в основном и оборотном депо. Тема 4 Изучение регламента переговоров в поездной и маневровой работе. Тема 5 Ознакомление с участками обслуживания локомотивных депо Тема 6 Порядок организации движения поездов при различных средствах сигнализации и связи Тема 7 Регламент действий локомотивной бригады при возникновении нестандартных ситуаций. Тема 8 Техника безопасности при эксплуатации электровозов аттестация |  |  |
| ВСЕГО | 1038 |  |

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских  (слесарные и электромонтажные);  лаборатории конструкции локомотива.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской.

Слесарной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки:  настольно-сверлильные, заточные и другие;

- набор слесарных инструментов;

- набор контрольно-измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- тренажер «Кабина управления ВЛ80с»;

- комплект деталей, приспособлений, инструментов;

-комплект бланков;

- макет сигнальных знаков применяемых на ж/д транспорте;

-комплект учебно-методической документации;

-наглядные пособия;

- узлы и детали механической части электровоза;

- плоскостные наглядные пособия;

- схемы силовых цепей управления электровозом;

-макет расположения оборудования электровоза ВЛ80с;

-электропневматический клапан;

-скоростемеры;

-локомотивные светофоры;

Детали узла автосцепки (замок, валик подъемника, подъемник, замкодержатель, макет корпуса автосцепки, плакаты);

Реализация программы модуля предусматривает обязательную производственную практику.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Нормативные документы:

1. А.Ю. Николаев, Н.В. Сесявин «Устройство и работа электровоза ВЛ 80с». Учебное пособие для учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку, под редакцией А.Ю. Николаева.- М.: Маршрут, 2017г.

2. Г.С.Афонин, В.Н. Барщенков, Н.В.Кондратьев «Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава», М. Академия, 2012г.

Нормативная документация:

      - Федеральный Закон РФ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ (в редакции, актуальной с 26 июля 2017 г., с изменениями и дополнениями, внесенными в текст);

      - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2014г. №321н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива»;

      - Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации—М.,; Техинформ, 2014.—520стр.;

      - Правила технического обслуживания и управления тормозами железнодорожного подвижного состава-М.;Транспорт, 2017. -224с;

      - Инструкция по сигнализации на железных дорогах  Российской Федерации—М.,;Техинформ,2014.—520с.;

      - Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации—М.; Техинформ, 2014.—520 с.;

      - Сборник материалов по безопасности движения для работников локомотивного хозяйства - М:Техинформ,  2005-324с.

Дополнительные источники:

- Профессиональный журнал «Локомотив».

- www.scbist.com, www.pomogala.ru

3.3. Общие  требования к организации образовательного процесса.

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в учебном кабинете и лабораториях по  профессии Машинист локомотива. Учебная практика проводится в слесарной мастерской рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся данного модуля.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые проводятся как со всей группой, так и индивидуально.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Педагогические кадры, обеспечивающие образовательный процесс по модулю, имеют высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Все педагогические кадры имеют опыт деятельности на железнодорожном транспорте, что является обязательным для преподавателей и мастеров, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Все преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Требования к квалификации педагогических кадров осуществляющих руководство практикой: педагогический состав, мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. | -соблюдение ТБ при выполнении работ при приемке и сдаче электровоза. - определение соответствия технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативным документам; - демонстрация приемов приемки и подготовки устройств, узлов и агрегатов локомотива к рейсу; | текущий контроль в форме опроса, выполнения контрольной работы. оценка выполнения практической работы оценка знаний текущего контроля, опрос. наблюдение за действиями на практике; тестирование; наблюдение, характеристика с производственной практики. экзамен; |
| ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. | -соблюдение ТБ при обеспечении управлением электровоза. -иметь опыт по эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов; - выполнение основных видов работ по эксплуатации локомотива; - обеспечивать управление системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями; - знание правил эксплуатации и управления локомотивом; - знание нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов; | текущий контроль в форме опроса, выполнения контрольной работы. оценка выполнения практической работы оценка знаний текущего контроля, опрос. наблюдение за действиями на практике; тестирование; наблюдение, характеристика с производственной практики. экзамен; |
| ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. | -соблюдение ТБ при выполнении работ контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. -анализ взаимодействия устройств, узлов и агрегатов локомотива; - определение правильности взаимодействия устройств, узлов и агрегатов локомотива; | текущий контроль в форме опроса, выполнения контрольной работы. оценка выполнения практической работы оценка знаний текущего контроля, опрос. наблюдение за действиями на практике; тестирование; наблюдение, характеристика с производственной практики. экзамен; |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - явно выраженный интерес к профессии; - участие в конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах; - активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах); | Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - определение цели и порядка работы; -использование в работе полученные раннее знания и умения; -рациональное распределение времени на всех этапах решения задач; - аккуратность в работе; -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения на принципах толерантного отношения; | Оценка выполнения практической работы Оценка знаний текущего контроля. Опрос, тестирование; |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | -выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов; - обоснованный выбор форм контроля и методов оценки эффективности и качества выполнения своей работы; -ответственность за результаты своей работы; | Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | -обработка и структурирование информации; -нахождение и использование источников информации; | Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств информационно-коммуникативных технологий. -работа с различными прикладными программами; | Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | -терпимость к другим мнениям и позициям. -оказание помощи участникам команды. -нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. -выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности; | - наблюдение; - характеристика с производственной практики; - письменный опрос Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской обязанности, военных сборах; -занятия в военно-патриотических мероприятиях; -физическая подготовка; | Интерпретация результатов, наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |